Государственное  бюджетное учреждение социального обслуживания

«Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»

Учтено    мнение:                                                       Утверждено:

Председатель профсоюзного комитета                      Директор ГБУСО «Лермонтовский

ГБУСО «Лермонтовский комплексный                     комплексный центр социального

центр социального обслуживания населения»          обслуживания населения»

___________ А.А. Мельниченко                               ______________Т.Н.Курбацкая

«31 » августа  2022г.                                                       «31 » августа  2022г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  ПРИ РАБОТЕ

НА  АППАРАТЕ  СУХОГО   СОЛЕВОГО

АЭРОЗОЛЬНОГО  ГАЛОИНГАЛЯТОРА   ГИСА-01 (ГАЛОНЕБ)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.1К самостоятельной работе на аппаратах сухой солевой аэрозольной терапии допускаются лица, имеющие соответствующее медицинское образование и подготовку по специальности, обладающие теоретическими знаниями и профессиональными навыками в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, не имеющие противопоказаний к работе по данной специальности по состоянию здоровья, прошедшие в установленном порядке предварительный (при поступлении на работу) и периодические (во время трудовой деятельности) медицинские осмотры.

К работе на аппаратах сухой солевой аэрозольной терапии допускаются лица не моложе 18 лет.

1.2.При работе на аппаратах сухой солевой аэрозольной терапии (далее – аппаратах) работники должны быть обучены безопасным методам и приемам выполнения работ, проведен им вводный инструктаж по охране труда  и инструктаж по охране труда на рабочем месте,  пройти  стажировку на рабочем месте и проверку знаний по охране труда.

Повторный инструктаж по охране труда должен проводиться в сроки не реже одного раза в шесть месяцев.

При работе с электрическими медицинскими  аппаратами  работник должен иметь 1 группу по электробезопасности.

1.3.Медицинские аппараты должны соответствовать требованиям ТНПА, документам организаций-изготовителей.

1.4.Все медицинские электроаппараты должны:

- иметь технический паспорт;

- быть оборудованы заземлением;

- быть в исправном состоянии.

1.5.Работники   обязаны:

- соблюдать режим труда и отдыха, установленный законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовую дисциплину, выполнять требования охраны труда, правил личной гигиены;

- выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

- курить только в установленных для курения местах;

- знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях;

- о неисправности аппаратов и других замечаний по работе с медицинским оборудованием, приборами и инструментом сообщать заведующему кабинетом или лицам, осуществляющим техническое обслуживание оборудования;

- соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории учреждения, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

- поддерживать порядок на своем рабочем месте;

- проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, подготовку (обучение), переподготовку, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- внимательно выполнять свои служебные обязанности;

- использовать оборудование и инструменты строго в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с условиями характером выполняемой работы.

1.6.При выполнении работ на аппаратах на медицинских работников возможно действие

следующих опасных и вредных производственных факторов:

- биологический фактор при обслуживании больных;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- электромагнитные поля;

- статическое электричество;

- ответственность за функциональное качество конечного результата;

- ответственность за безопасность других лиц.

1.7.Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата проводятся регулярное в течение рабочего дня проветривание и ежедневная влажная уборка помещений, используются увлажнители воздуха. Периодически, не реже одного раза в месяц, должна проводиться генеральная уборка с мытьем стен, полов, дверей, подоконников, внутренней стороны окон.

1.8.При работе в кабинетах с установленными медицинскими аппаратами должен быть обеспечен доступ работников к первичным средствам пожаротушения, аптечкам первой медицинской помощи. Работник должен знать перечень медикаментов, входящих в аптечку первой медицинской помощи, знать ее местонахождение, уметь пользоваться средствами пожаротушения.

1.9.Подключение медицинских аппаратов в электрическую сеть выполняется только при помощи трех полюсной вилки с нулевым проводом. Трех полюсная вилка сетевого кабеля должна быть подключена к соответствующей розетке с надежным заземлением. Запрещается использовать для подключения к сети переходник или двух полюсную розетку.

1.10.При эксплуатации  аппаратов необходимо использовать только прилагаемые сетевые кабели и подключать их только к заземленным розеткам.

1.11.Размещать аппараты необходимо на защищенном от света и отопительных приборов месте, с постоянной температурой и влажностью воздуха, работающей вентиляцией, вдали от пыли, химикатов, источников попадания воды.

1.12.Медицинский персонал при работе с аппаратами с учетом воздействующих на него опасных и вредных производственных факторов должен быть обеспечен  средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты, утвержденными Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 01.09.2008 г. за № 129.

1.13.При выполнении работы на аппаратах работник обязан работать только в специальной медицинской одежде, строго соблюдать правила личной гигиены, после выполнения каждого вида работ и после посещения каждого пациента мыть руки теплой водой с мылом, тщательно просушивать кожу рук после мытья сухим индивидуальным полотенцем. Для мытья рук запрещается применять легковоспламеняющиеся вещества и другие жидкости.

1.14.Запрещается использовать для питья воды химическую посуду и принимать пищу в неустановленных местах.

1.15.Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических, токсических и психотропных веществ в рабочее время и по месту работы.

1.16.Медицинский работник обязан выполнять работу, обусловленную трудовым договором, оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений,  средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

1.17.В случае выявления в процессе работы недостатков в эксплуатации и неисправности аппаратов работники должны известить об этом заведующего кабинетом.

1.18.Работники, не выполняющие требования настоящей инструкции, привлекаются к ответственности согласно законодательству.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1..Проверить исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для

выполнения работы, надеть специальную медицинскую одежду, специальную обувь и

другие средства индивидуальной защиты.

2.2.Перед началом работы  на аппаратах работник должен:

- проветрить рабочее помещение;

- правильно и рационально разместить инструменты и материалы, убрать посторонние предметы;

- проверить отсутствие видимых повреждений аппаратов, приспособлений  и инструментов, их исправность и комплектность;

- исправность и целостность питающих и соединительных кабелей, разъемных и штепсельных соединений, защитного заземления;

- исправность мебели.

2.3.Перед отпуском процедур медицинская сестра должна свериться с картой назначения, предупредить пациента о возможных ощущениях, пояснить меры безопасности.

2.4.Работу производить в строгой последовательности согласно инструкции аппарата по эксплуатации.

2.5..Не включать в электрическую сеть электрические аппараты и другое оборудование мокрыми руками.

2.6.Не допускать нагревание аппарата солнечными лучами, удалять пыль с аппарата необходимо сухой тряпкой.

2.7.Запрещается подключать аппарат к сети, если сетевой выключать на задней стенке аппарата находится в положении «1».

2.8.Запрещается приступать к работе при:

- обнаружении неисправности  аппаратов;

- наличии поврежденных кабелей или проводов, разъемов, штепсельных соединений;

- отсутствии или неисправности защитного заземления  оборудования.

2.9.Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены

собственными силами, а при невозможности сделать это работники, обязаны сообщить о

них заведующему отделением. Запрещается устранять самостоятельно неисправности

аппаратов связанные с их ремонтом и наладкой, ремонт аппаратов необходимо

производить в специализированных организациях или специалистами организации.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1..Работающим на аппаратах запрещается:

- пользоваться проводами с поврежденной изоляцией;

- допускать посторонних лиц на рабочее место;

- использовать аппараты не по их прямому назначению;

- работать  на неисправных аппаратах, проводить какие-либо манипуляции внутри аппаратов;

- работать без спецодежды и предохранительных устройств;

- работать при отключенных системах вентиляции, водоснабжения, канализации;

- использовать аппараты при открытых защитных средствах (крышках, кожухах);

- подвергать аппараты резким механическим воздействиям, оказывать усиленное механическое воздействие на ручки и другие органы управления;

- не допускать попадание влаги внутрь аппаратов;

- прикасаться к оголенным проводам;

- оставлять без присмотра включенные электроаппараты.

3.2..Медицинский персонал во время отпуска процедуры должен следить за состоянием пациента.

3.3.При работе на аппаратах медицинский персонал обязан соблюдать способы и приемы безопасного выполнения работ, использовать технологическое оборудование, инструмент и приспособления в соответствии с их инструкциями по эксплуатации, техническими паспортами и другой документации, разработанной заводами-изготовителями.

3.4.Запрещается принимать пищу на рабочем месте, а также хранить пищевые продукты и домашнюю одежду.

3.5.При возникновении неисправностей в работе аппаратов, опасной или аварийной ситуации остановить работу, отключить используемые аппараты и сообщить об этом заведующему  кабинета.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

4.1.По окончании работы работающий на аппаратах  должен:

- отключить электрические аппараты через питающий кабель от сети и перевести их в режим требований инструкций по эксплуатации;

- убрать инструменты, приспособления и материалы в места их хранения;

- привести в порядок рабочее место.

4.2.Снять и убрать в места хранения санитарно-гигиенические средства и средства  индивидуальной защиты;

- выключить освещение и вентиляцию;

- сообщить заведующему  отделением о недостатках, выявленных при работе аппаратов и других факторах, влияющих на безопасность труда;

- вымыть руки теплой водой с мылом.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. Работник на медицинских аппаратах должен прекратить выполнение работ и

обесточить  аппараты:

- при обнаружении обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждениях  аппаратов;

- в случае короткого замыкания электрооборудования и его возгорания;

- при возникновении пожара или несчастного случая.

5.2.При возгорании электропроводки, оборудования и тому подобных происшествиях

отключить электропитание и  принять меры по ликвидации пожара имеющимися

средствами пожаротушения применяя углекислотные или порошковые  огнетушители.

Не направлять в сторону людей струю углекислоты или порошка. При использовании углекислотного огнетушителя во избежание обморожения не браться рукой за раструб огнетушителя.

Применение пенных огнетушителей и воды для тушения электрооборудования

находящегося под напряжением не допустимо.

5.3.Выключить приточно-вытяжную вентиляцию, немедленно сообщить о пожаре заведующему  отделения и в пожарную охрану, указав точное место его возникновения, оповестить окружающих и при необходимости вывести людей из опасной зоны.

5.4.При неисправностях систем вентиляции, водоснабжения, канализации,

препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу и сообщить

об этом заведующему  отделения

5.5. При несчастном случае на производстве необходимо:

- быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия скорой медицинской помощи;

- сообщить о происшествии заведующему  отделения или ответственному (должностному) лицу, обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

Разработал:

Заведующий социально-оздоровительным

отделением                                                                                                       Т.Г.Баутина

Согласовано:

Специалист по охране труда                                                                             М.А. Рыжкова

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                              Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                              Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                              Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                              Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                              Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                              Ф И. О.