Утверждено:

Директор ГБУСО «Лермонтовский

комплексный центр социального

обслуживания населения»

Т.Н. Курбацкая

от  «09»  апреля 2018 г

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1000 В

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КЦСОН»

1.1.РАБОТЫ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

| №№ | наименование работ | квалификационная группа оперативного или оперативно-ремонтного персонала |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. | Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя и другого оборудования | Единолично, гр.III |
| 3. | Ремонт магнитных пускателей, контакторов, автоматических выключателей, рубильников, пусковых кнопок, установленных вне РУ, щитов, сборок | Единолично, гр.III |
| 4 | Ремонт магнитных пускателей, контакторов, автоматических выключателей, рубильников, пусковых кнопок | Единолично, гр.III |
| 5 | Текущий ремонт отдельных двигателей | Единолично, гр.III |
| 6 | Ремонт отдельных электрокалориферов. | Единолично, гр.III |
| 7 | Ремонт отдельных электроприемников, отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления. | Единолично, гр.III |
| 8. | Плановый ремонт отдельных электрокалориферов. | Единолично, гр.III |
| 9. | Ремонт осветительной арматуры, замена ламп, чистка светильников на высоте до 2,5 м с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений). | Единолично, гр.III |
| 10 | То же с применением лестниц, стремянок | Единолично, гр.III |
| 11 | Ремонт осветительной электропроводки и электроустановочных изделий на высоте до 2,5 м. с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений). | Единолично, гр.III |
| 12. | То же с применением лестниц, стремянок | Единолично, гр.III |

1.2.  РАБОТЫ БЕЗ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЯХ ИЛИ  ВБЛИЗИ НИХ

| №№ | наименование работ | квалификационная группа оперативного или оперативно-ремонтного персонала |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка отсутствия напряжения в осветительных цепях и коммутационной аппаратуре до 1000 В | Единолично, гр.III |
| 2. | Отыскание неисправностей в электроприводе установки | Единолично, гр.III |

###### Ответственный за электрохозяйство _______________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)