Государственное  бюджетное учреждение социального обслуживания

«Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»

| Учтено мнение: Председатель профсоюзного комитета ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» Т.Н. Бортникова от «09 » января 2017г. | Утверждено: Директор ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» Т.Н. Курбацкая от «09» января 2017 г. _____ |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ  №22

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ   ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. К работе на посудомоечной машине допускаются работники, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, прошедшие обучение и проверку знаний требований охраны труда и получившие допуск к самостоятельной работе.

1.2. Работник, работающий на посудомоечной машине (далее  работник), должен пройти специальный инструктаж получить группу I по электробезопасности.

1.3. Работник, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в три

месяца должен проходить повторный инструктаж по охране труда; в случае нарушения

требований безопасности труда, при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней, он должен пройти внеплановый инструктаж.

1.4. Работник, допущенный к самостоятельной работе на посудомоечной машине, должен знать требования безопасности при работе на посудомоечной машине.

1.5. Работник, показавший неудовлетворительные знания требований охраны труда при

работе на посудомоечной машине, к самостоятельной работе не допускается.

1.6. Работник, направленный для участия в выполнении несвойственных его профессии

работ, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих

работ.

1.7. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

1.8. Во время работы на посудомоечной машине на работника могут оказывать неблагоприятное воздействие в основном следующие опасные и вредные производственные факторы:

- сколы, осколки битой посуды;

- перемещающаяся по транспортеру посуда;

- незащищенные подвижные элементы транспортера, посудомоечной машины;

- падающая посуда;

- острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности машины;

- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

- повышенное скольжение (вследствие замасливания, увлажнения пола, по которому перемещается работник);

- электрический ток, путь которого в случае замыкания на корпус, может пройти через тело человека.

1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками.

1.10. Работник обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка; следует помнить, что употребление спиртных напитков, как правило, приводит к несчастным случаям.

1.11. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

1.12. Работник, при необходимости, должен уметь оказать первую помощь, пользоваться медицинской аптечкой.

1.13. Для предупреждения возможности заболеваний работнику следует соблюдать правила личной гигиены, в том числе, перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.

1.14. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий

и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы работнику следует надеть санитарную одежду.

2.2. Одежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений.

2.3. Перед началом работы следует убедиться в том, что ничего не мешает безопасному выполнению работы и оценить достаточность освещения рабочего места.

2.4. Перед началом работы на посудомоечной машине необходимо выполнить следующее:

2.4.1. Проверить, чтобы металлические нетоковедущие части посудомоечной машины были заземлены.

2.4.2 Проверить исправность деревянных решеток на полу возле посудомоечной машины

2.4.3.Осмотреть и убедиться в отсутствии подтекания воды в местах соединения трубопроводов

2.4.4. Проверить исправность фиксаторов, удерживающих дверцы моющей и ополаскивающей камер в верхнем положении

2.4.5.Проверить, чтобы защитные кожухи машины были закрыты

2.4.6.Проверить наличие воды в подающей магистрали

2.4.7.Убедиться в отсутствии посторонних предметов внутри посудомоечной машины 2.5.Перед началом работы с ленточным транспортером необходимо выполнить следующее:

2.5.1.Следует убедиться в том, что питающие транспортер электрические провода заключены в резиновый шланг и защищены от механических повреждений, а рама транспортера заземлена

2.5.2Проверить, чтобы барабаны, ремни и другие подвижные элементы транспортера были закрыты защитными ограждениями

2.5.6. Транспортер должен быть установлен таким образом, чтобы по сторонам оставались проходы до 1 м

2.5.7.Работник не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Во время приготовления раствора не следует допускать распыления моющих средств Не следует превышать установленных пределов концентрации моющих средств при приготовлении раствора.

3.3. Во время работы не следует накапливать излишки грязной посуды

3.4.Освобождать посуду от остатков пищи следует деревянной лопаткой или специальной щеткой

3.5.Для предупреждения порезов и других ранений нужно изымать из употребления посуду, имеющую сколы и трещины

3.6.Во время работы машины нельзя открывать дверцы моющей и ополаскивающей камер

3.7. При работе с ленточным транспортером необходимо выполнять следующие меры безопасности: Во избежание падения столовую посуду на ленту транспортера нужно устанавливать устойчиво (тарелки - дном вниз, чашки и стаканы - дном вверх)

3.7.1. Не следует загружать ленту транспортера несвойственными для него грузами

3.7.2.Регулировку и натяжение ленты можно производить только после полной остановки транспортера

3.7.3.Нельзя набрасывать какие-либо предметы на барабан под движущуюся ленту с целью устранения ее пробуксовывания

3.7.4..Нельзя работать на транспортере без ограждения движущихся частей

3.7.5..Не следует производить уборку около движущейся ленты транспортерат

3.8. Во время уборки рабочей зоны необходимо обращать внимание на состояние пола; во избежание поскальзывания и падения пол должен быть сухим и чистым

3.9.При уборке следует пользоваться только исправным инвентарем и инструментом 3.10.Производить уборку мусора и отходов нужно по возможности с применением уборочного инвентаря и защитных перчаток; следует избегать выполнения этой работы непосредственно руками

3.11. При уборке мусора и отходов необходимо соблюдать установленные нормы перемещения тяжестей вручную

3.12.Женщинам разрешается поднимать и переносить тяжести вручную: - постоянно в течение рабочей смены массой не более 7 кг;

- периодически (до 2-х раз в час) при чередовании с другой работой массой не более 10 кг 3.13.Мусор и отходы следует складывать в специальные емкости с крышками, а затем удалять в специально отведенное для этого место

3.14.Для предупреждения случаев травматизма не следует производить работу при недостаточном освещении

3.15.Во избежание падений в результате поскальзывания на мокром полу необходимо вытирать его насухо; при этом следует пользоваться соответствующей обувью, чтобы не поскользнуться

3.16.Особую осторожность необходимо проявлять во время мытья и чистки электрооборудования и любых других потребителей электрической энергии

3.17.Производить мойку электрооборудования, протирку его частей можно только после отключения от электрической сети

3.18.Во время уборки нельзя прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям электрооборудования, а также к оголенным и плохо изолированным проводам

3.19.При мытье и чистке машины нельзя допускать попадания воды на токоведущие части электрооборудования

3.20.Укладывать чистую посуду следует таким образом, чтобы исключалась возможность ее падения

3.21.Во время работы нужно вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда

3.22. Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу здоровью или личной безопасности, работник должен обратиться к непосредственному руководителю и сообщить ему об этом; до устранения угрозы следует прекратить работу на посудомоечной машине

4.2. При несчастном случае, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся.

4.3. Работник должен уметь оказывать первую помощь при ранениях; при этом он должен знать, что всякая рана легко может загрязниться микробами, находящимися на ранящем предмете, коже пострадавшего, а также в пыли, на руках оказывающего помощь и на грязном перевязочном материале

4.4.Оказывая первую помощь при ранении, необходимо соблюдать следующие правила: 4.4.1. Нельзя промывать рану водой или даже каким-либо лекарственным препаратом, засыпать порошком и смазывать мазями, так как это препятствует заживлению раны, вызывает нагноение и способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи

4.4.2.Нужно осторожно снять грязь с кожи вокруг раны, очищая рану от краев наружу, чтобы не загрязнять рану; очищенный участок кожи нужно смазать йодом и наложить повязку

4.5. Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть имеющийся в аптечке перевязочный пакет

4.6. При наложении перевязочного материала не следует касаться руками той его части, которая должна быть наложена непосредственно на рану; если перевязочного пакета почему-либо не оказалось, то для перевязки можно использовать чистый платок, чистую ткань и т.п.; накладывать вату непосредственно на рану нельзя

4.7.На то место ткани, которое накладывается непосредственно на рану, нужно накапать несколько капель йода, чтобы получить пятно размером больше раны, а затем положить ткань на рану; оказывающий помощь должен вымыть руки или смазать пальцы йодом; прикасаться к самой ране даже вымытыми руками не допускается

4.8. Первая помощь пострадавшему должна быть оказана немедленно и непосредственно на месте происшествия, сразу же после устранения причины, вызвавшей травму, используя медикаменты и перевязочные материалы, которые должны храниться в аптечке 4.9. Аптечка должна быть укомплектована перевязочными материалами и медикаментами, у которых не истек срок реализации; аптечка должна находиться на видном и доступном месте

4.10. Если произошел несчастный случай, то необходимо оказать первую помощь пострадавшему в следующей последовательности:

4.10.1.При ушибах и растяжении связок: «холод»;

- для уменьшения боли и предупреждения кровоизлияния следует прикладывать

- наложить тугую повязку;

- ушибленному месту создать покой;

- не следует смазывать ушибленное место йодом, растирать и накладывать согревающий компресс, так как это лишь усиливает боль

4.10.2.При переломах и вывихах:

- обеспечить пострадавшему покой поврежденной конечности;

- при открытом переломе вначале остановить кровотечение и наложить стерильную повязку, затем наложить шину;

- при закрытом переломе следует наложить шину поверх одежды пострадавшего;

- к месту перелома прикладывать «холод»;

- нельзя пытаться самому править вывих, сделать это может только врач.

4.10.3. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону

4.10.4. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы следует удалить остатки продуктов из ванны, привести в порядок рабочее место и другую оснастку

5.2.Тщательно вымыть руки и лицо и при необходимости принять теплый душ.

Инструкцию разработал:  специалист по охране труда                                   А.И.Васильев

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                        Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                        Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________