Государственное  бюджетное учреждение социального обслуживания

«Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения»

| Учтено мнение: Председатель профсоюзного комитета ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» Т.Н. Бортникова от «09 » января 2017г. | Утверждено: Директор ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» Т.Н. Курбацкая от «09» января 2017 г. _____ |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ  № 36

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С ТЕРМОСТАТОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СУХОВОЗДУШНЫМ ТС-1/20СПУ

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе с термостатом электрическим суховоздушным         ТС-1/20 СПУ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие соответствующее образование и подготовку по специальности, обладающие теоретическими знаниями и профессиональными  навыками в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, не имеющие противопоказаний к работе по данной специальности по состоянию здоровья, прошедшие в установленном порядке предварительный (при поступлении на работу) и периодические (во время трудовой деятельности) медицинские осмотры, обучение безопасным методам  приемам выполнения работ, изучивший Руководство по эксплуатации, данную Инструкцию, ознакомившийся со средствами защиты.

1.2. По электробезопасности аппарат выполнен по I классу защиты.

1.3. Персонал, работающий с   термостатом  должен:

- соблюдать требования по охране труда;

- бережно относиться к оборудованию, выполнять профилактическое ежедневное обслуживание;

- поддерживать порядок на рабочем месте;

- выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;

- внимательно выполнять свои должностные обязанности, не отвлекаться;

- использовать оборудование и инструменты в строгом соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы.

1.4. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструмента, средств защиты, об ухудшении своего здоровья, отсутствие средств индивидуальной защиты, нарушениях технологического процесса работник обязан уведомить об этом руководителя структурного подразделения.

1.5. Персоналу, работающему с термостатом запрещается:

- работать с незаземленным термостатом или неисправным контуром заземления;

- использовать в качестве заземления тепловую, газовую, канализационную системы, трубопроводы горючих жидкостей и т.п. устройств;

- включать термостат в сеть при наличии видимых повреждений розетки, вилки или соединительного шнура;

- разбирать термостат или менять предохранитель, не отключив его от сети;

- помещать объект термостатирования непосредственно на дно термостата.

1.6. Температура внутри камеры должна быть ниже температуры воспламенения или точки сублимации загружаемого материала.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1.Перед началом работы на аппарате следует:

- проверить комплектность;

- проверить наличие видимых механических повреждений аппарата, кабелей питания и лазерного излучателя;

- проверить чистоту гнезд и разъемов.

2.2. Разместить аппарат на рабочем месте, обеспечив удобство работы и условия естественной вентиляции.

2.3. До включения аппарата необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.

2.4. Визуально проверить состояние проводов. Сетевой шнур и вилка не должны иметь видимых механических повреждений.

2.5. Работу проводить в строгой последовательности согласно Руководства по эксплуатации аппарата.

2.6. Не включать в электросеть аппарат мокрыми руками.

2.7. Не включать в электросеть аппарат при неисправности вилки или розетки.

2.8.  Обнаруженные перед началом работы нарушения требований охраны труда устранить собственными силами, а при невозможности самостоятельно сделать это – сообщить о неполадках непосредственному или вышестоящему руководителю, представителям технических и (или) административно-хозяйственных служб для принятия соответствующих мер. До устранения неполадок к работе не приступать.

2.9.  Не устранять самостоятельно нарушения требований охраны труда, связанные с ремонтом и наладкой оборудования. Ремонт оборудования проводится только специалистами или в специализированных организациях.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

3.1. Соблюдать способы и приемы безопасного выполнения работ, использовать технологическое оборудование, приспособления и инструмент согласно Руководства по эксплуатации.

3.2.  При работе с аппаратом запрещается:

- использовать аппарат не по прямому назначению;

- работать на неисправном аппарате;

- использовать аппарат при открытых защитных крышках, кожухах; случайный контакт с электропроводящими элементами внутри кожуха могут привести к поражению электрическим током;

- подвергать аппарат резким механическим воздействиям (удары, тряска и т.д.);

- оказывать усиленное механическое воздействие на ручки и другие органы управления;

- оставлять без присмотра аппарат;

- попадание раствора на температурный датчик , расположенный в верхней части рабочей камеры, и внутрь, за пределы рабочей камеры, на панель и устройство управления может привести к нарушению работоспособности изделия;

- производить огневую дезинфекцию изделия;

- работать без установленной спецодежды и предохранительных приспособлений.

3.3. Аппарат должен быть установлен на основании, исключающем сотрясения и падения.

3.4.  Оберегать корпус аппарата от ударов и попадания жидкости.

3.5.  Следить за состоянием шнура.

3.6. Включение термостата:

- разместить объекты термостатирования на полках камеры и закрыть дверь;

- включить термостат в сеть с помощью сетевой вилки;

- включить переключатель «СЕТЬ» (находится на панели под дверью термостата) при этом на цифровом табло панели управления, находящейся на двери термостата высвечивается текущая температура в камере термостата.

3.7. Для выключения термостата действия производятся в обратной последовательности.

3.8. При загорании индикатора «АВАРИЯ», сигнализирующем об аварийном повышении температуры, необходимо выключить термостат и принять меры к устранению неисправностей.

4.Требования по охране труда по окончании работ

4.1. Привести в порядок рабочее место.

4.2. Аппарат  привести в исходное положение, отключить или перевести в режим, оговоренный Руководством по эксплуатации.

4.3. Отключить все системы электроснабжения.

4.4.  Не дергать за шнур, пытаясь отключить аппарат из сети, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.

4.5.  Убрать инструменты и материалы в предназначенное для их хранения место.

4.6. Снять специальную или санитарно-гигиеническую одежду  и убрать ее в предназначенное место.

4.7. Вымыть руки теплой водой с мылом.

4.8. Выключить электроприборы, оборудование, вентиляцию, освещение, водоснабжение.

4.9. Техническое обслуживание термостата должно проводиться не реже одного месяца, при этом термостат должен быть отключен от сети.

4.10. При проведении технического обслуживания необходимо протереть полки и внутренние поверхности камеры термостата тампоном из мягкой ткани, смоченным в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства «Лотос». Тампон перед протиркой отжать.

4.11. Сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю, а при необходимости – представителям ремонтно-технических и административно-хозяйственных служб о выявленных во время работы неполадках и неисправностях оборудования и других факторах, влияющих на безопасность труда, для принятия соответствующих мер.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

5.1. В случае возникновения неисправности аппарата не позволяющей продолжать работу, необходимо прекратить его работу.

5.2. При возникновении пожара:

-           прекратить работу;

-           вызвать пожарно-спасательную службу по телефону 101, скорую медицинскую помощь по телефону 103 и проинформировать непосредственного или вышестоящего руководителя

-          немедленно организовать эвакуацию людей из помещения в соответствии с утвержденным планом эвакуации;

-          при возгорании электросетей и электрооборудования необходимо их обесточить;

-      приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

5.3. При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и др.), препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу и сообщить об этом руководителю структурного подразделения, а при его отсутствии в администрацию больницы.

5.4. При поражении человека электрическим током и получении других травм, угрожающих жизни работников или пациента, действовать согласно инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим.

Инструкцию разработал:  специалист по охране труда                                   А.И.Васильев

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                        Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________

Дата                              Подпись                        Ф И. О.

С инструкцией ознакомлен(а): ____________     ____________      _______________